## Slide 1: Energieverbrauch Berechnung ≠ Realität ?
Prof. Dr. Stefan Maas
Applied Mechanics & Energy Efficiency
Department of Engineering (DoE), Campus Kirchberg, University of Luxembourg
stefan.maas@uni.lu Tél. +352-466644-5222

## Slide 2: Inhalt
Verschiedene Bezugsgrößen der Energiepässe
Nutzereinfluss
Verbrauch Altbau vs. Neubau
Stimmen unsere Energiepässe?
Vergleich: Luxemburg und seine Nachbarn
Rolle der «grauen Energie”
Ist der Klimaschutz auch Denkmalschutz?
Stefan Maas

## Slide 3: Nutzereinfluss
Analyse von 15 verschiedenen Reihenhaus-Siedlungen
Der Nutzereinfluss ist die Streuung um den Mittelwert, meist ± 1/3 (Standard Abweichung)
= NORMAL
Prof. Dr. Stefan Maas
mean: 162 kWh/m2

## Slide 4: Nutzereinfluss durch sensitive Parameter
z.B.: interne Gewinne 2.5 W/m2, Mittlere Raumtemperatur 20°C, Luftwechselrate n=0.7 h-1
einige extrem empfindliche Parameter können den Heizwärmebedarf verdreifachen
genaue Aufbereitung der Eingabedaten
wenn nicht: große Abweichungen zwischen Simulation und Realität
Energiepässe sollten/müssten den Durchschnitt abbilden !
Stefan Maas

## Slide 5: Vergleich: EIGENE Berechnung vs. Verbrauch
einige Eingabeparameter für Berechnung EN 832:
Lüftungsrate n=0.7 h-1
Wärmebrückenzuschlag Ψ=0.05 W/(m2K)
interne Gewinne 2.5 W/m2
Anlagenverluste DIN V 4701-10
Mittlere Raumtemp. 20°C
Stefan Maas
S. Maas et al., Der Energieverbrauch von Einfamilienhäusern in Luxemburg, Gesundheits-Ingenieur, ISSN 0016-9277, Oldenburg Verlag 2008
Mittelwert: 98%
Mittelwert + Standard-Abweichung
Die Abweichungen sind wie bei Reihen- häusern, d.h. durch den Nutzereinfluss
Mittelwert bei 98%, also fast perfekt!
bestehende Verordnungen zwischen 1997-2007 wurden eingehalten.

## Slide 6: LU: NEUERE Schulen der Baujahre 1995-2010
Die Abweichungen sind wie bei Reihen- häusern, d.h. durch den Nutzereinfluss
Mittelwert bei 98%, also fast perfekt!
Bestehende Verordnungen wurde eingehalten zwischen 1997-2007
Stefan Maas
    Periode 1: Baujahr vor 2001
    Periode 2: Baujahr 2001–2004
    Periode 3: Baujahr 2005–2006
    Periode 4: Baujahr nach 2007
     klarer Zusammenhang zwischen Baujahr und Heizwärmeverbrauch (neue Förderrichtlinien in LU in 2005)
     70% der neuen Gebäude wurden ab 2005 im ‘Niedrigenergie-Standard’ ausgeführt.
  Nutzereinfluss oder Streuung rund ±50% um den Mittelwert
Mittelwert 119 kWh/m2a
Mittelwert 92 kWh/m2a
Mittelwert
81 kWh/m2a
Mittelwert 68 kWh/m2a
Bauperiode 1
Bauperiode 2
Bauperiode 3
Bauperiode 4

## Slide 7: Stromverbrauch der lux. Schulen vs. Baujahr
Die Abweichungen sind wie bei Reihen- häusern, d.h. durch den Nutzereinfluss
Mittelwert bei 98%, also fast perfekt!
Bestehende Verordnungen wurde eingehalten zwischen 1997-2007
Stefan Maas
Mittelwert steigt an:
ca. 20 kWh/m2/a auf ca. 40 kWh/m2/a
(Komfort, Informatik, Kantinen..)

## Slide 8: LU: neuere Schulen 1995 - 2010
Stefan Maas
    nur wenige Schulen weisen Primärenergie-Verbrauchswerte
    < 150 kWh/m2a
    Strom und Wärme kann gegeneinander ausgetauscht werden
    daher: Primärenergie!
     steigender Stromverbrauch!
Mittelwert 187 kWh/m2a
Standard Abweichung ± 63 kWh/m2a / ± 34 %

## Slide 9: Primärenergieverbrauch neuerer Schulen
Stefan Maas
    nur die besten Schulen haben einen Primärenergieverbrauch von unter 150 kWh/m2a
    geringe Korrelation mit dem Baujahr

## Slide 10: Primärenergieverbrauch neuerer Schulen
Stefan Maas
    weniger Wärmeenergie als ältere Schulen im Ausland (bessere Isolation und Luftdichtheit)
     dafür höherer Stromverbrauch (mehr Technik, Informatik und Beleuchtung)
Dissertation 2011, Uni Luxemburg, Andreas Thewes - Energieeffizienz neuer Schul- und Bürogebäude in Luxemburg basierend auf Verbrauchsdaten und Simulationen

## Slide 11: Primärenergieverbrauch neuerer Schulen
Stefan Maas
    bezogen auf den Primärenergieverbrauch sind die neueren Schulen in Luxemburg ungefähr gleich mit den ausländischen älteren Schulen
Dissertation 2011, Uni Luxemburg, Andreas Thewes - Energieeffizienz neuer Schul- und Bürogebäude in Luxemburg basierend auf Verbrauchsdaten und Simulationen

## Slide 12: Bürogebäude 1995 - 2010
Stefan Maas
    90% vollklimatisiert
    nur 1 Gebäude ist unter 150 kWh/(m2a) im Primärenergieverbrauch wegen hohem Stromverbrauch
Mittelwert 213 kWh/m2a
Mittelw. 67 kWh/m2a
with large server -rooms
without large server -rooms
Mittelwert 727 kWh/m2a
Green Buildings < 150 kWh/m2a

## Slide 13: Sensitivitäten von charakteristischen Eigenschaften
Stefan Maas
    Einzeln Kumuliert

## Slide 14: Berechnungen
Stefan Maas
    Bei richtigen Eingabeparametern, bilden die Berechnungen gut die wahren Verbrauchswerte ab!

## Slide 15: Charakteristika von energieeffizienten Schulen und Büros
Stefan Maas
keine aktive Kühlung sondern passive Kühlung durch Nachtlüftung
limitierte Fenstergrösse (max. ~45 % der Hüllfläche, niedrige Fensterstürze)
selektives Glas (niedriger g-Wert, hoher τ-Wert)

## Slide 16: Charakteristika von energieeffizienten Schulen und Büros
Stefan Maas
Tageslicht-Sensoren mit Präsenz-Detektor und Dimmung

## Slide 17: Charakteristika von energieeffizienten Schulen und Büros
Stefan Maas
lichtlenkender aussenliegender Sonnenschutz
energieeffiziente Server/ Informatik (z.B. wassergekühlt)
hohe thermische Trägheit

## Slide 18
Charakteristika von energieeffizienten Schulen und Büros
limitierte Fenstergrösse (max ca. 45% der Fassadenfläche)
selectives Glas mit niedrigen g-Wert und hohem τ-Wert
Tageslichtsensoren, Präsenzdetektoren, Dimmung

## Slide 19: Vergleich Primärenergie: alt versus neu
Stefan Maas
alt: vor 1980 neu: nach 2000
≈-25%
≈-25%
≈-25%
≈+250%
best case
primary energy – heat (ep=1.1)
primary energy – electricity (ep=2.67)
Not or only partly air-conditioned
Fully air-conditioned

## Slide 20: Renovierungsmaßnahmen
Stefan Maas
Dachbodendämmung
Wärmedämmverbundsystem;
wenn die Fassade defekt ist
Fenstertausch
Dämmung der Kellerdecke
Wärmepumpe (Außenluft)
Brennwert-Gasheizung
hoch ökonomisch
unökonomisch
refinanzierbar

## Slide 21: Energiepässe
Stefan Maas
Direktive 2002/91/EC und deren Neuauflagen
seit 01.01.2006 in LU verpflichtend

## Slide 22: Energiepässe
Stefan Maas
Vergleich zwischen berechnetem und gemessenem thermischen Energieverbrauch von 125 EFH
bis 1969 1970-84 1985-94 ab 1995
A. Merzkirch et al., Uni Luxemburg, Wie genau sind unsere Energiepässe? - 2014 - Bauphysik - Wiley Online Library

## Slide 23: Energiepässe
Stefan Maas
Vergleich zwischen berechnetem und gemessenem thermischen Endenergieverbrauch von 870 Appartments in 105 MFG in LU
A. Merzkirch, T. Hoos, S. Maas, et al., Wie genau sind unsere Energiepässe? Bauphysik 1 (2014), S.40-43, DOI 10.1002/bapi.201410007
Echtes ‘Performance-GAP’, weil
Mittelwerte nicht stimmen, deshalb kein Nutzerverhaltenseffekt,
U-Werte oft zu schlecht geschätzt,
Luftwechselraten n zu hoch,
Anlagenverluste überschätzt,
Rauminnentemperatur überschätzt,
Wärmebrücken überschätzt.
bis 1969 1970-84 1985-94 ab 1995

## Slide 24
Stefan Maas
Déjà vu:
Luxemburger Land,
20.06.2014, Nr. 25

## Slide 25: Berechneter vs. tatsächlicher Verbrauch
Umwelt Bundesamt, 8. Juli 2022, Ad-hoc Papier – Realitätsnahe Berechnung des Energiebedarfs
Erwartungswert
Mittelwert ~60%
40% echtes ‘Performance GAP’

## Slide 26: Berechneter vs. tatsächlicher Verbrauch
Stefan Maas
Altbauten sind besser als ihr Ruf und die Neubauten schlechter
 ‘Performance GAP’
Umwelt Bundesamt, 8. Juli 2022, Ad-hoc Papier – Realitätsnahe Berechnung des Energiebedarfs

## Slide 27: Berücksichtigung der grauen Energie
Stefan Maas
OFFSET:
1000 – 3000 kWh/m2 an ‘GRAUER’ Primärenergie für Abriss und Neubau
1000
3000

## Slide 28: Zusammenfassung
Stefan Maas
Nutzereinfluss: Individuelles Verhalten führt zu deutlichen Streuungen im Energieverbrauch:
  ±30 % bei Wohngebäuden
  ±50 % bei Schulen und Büros → Gutes Verhalten kann also viel Energie sparen, ohne Komforteinbußen.
Neubauten:
  - Benötigen weniger Heizenergie, dafür aber oft mehr Strom (z. B. durch Technik & IT).
  - Vollklimatisierte Büros brauchen +250 % mehr Primärenergie als Altbauten – hauptsächlich wegen aktiver Klimatisierung und steigender IT-Nutzung.

## Slide 29: Zusammenfassung
Stefan Maas
Altbausanierung:
  Gezielte Maßnahmen sind sinnvoll.
  Im Durchschnitt -25 % Primärenergiebedarf bei sanierten Altbauten im Vergleich zu Neubauten (bei EFH, MFH, Schulen, Büros).
Performance Gap:
  Diskrepanz zwischen Energieausweis und realem Verbrauch.
  In einigen EU-Staaten: → Altbauten performen besser als ihr Ruf, → Neubauten schlechter als erwartet. → Tatsächliche Unterschiede geringer als angenommen.

## Slide 30: Vorschlag
Stefan Maas
Verpflichtendes Monitoring vor allem beim Strom und den HLK-Technologien
In LU ist dieses Monitoring gesetzlich vorgesehen, wird aber leider nicht (?) gemacht
Analyse der Unterschiede zwischen à-priori Berechnung und à-posteriori Verbrauch wäre eine wertvolle Aufgabe für die Forschung
damit die Vorhersagen besser werden, falls dies gewünscht ist
Denn,
Sonst verlieren die Bürger das Vertrauen in die Energiepässe….
 wir haben leider schon (zu) viel Vertrauensverlust der Bürger in die Nationalstaaten und die EU….

## Slide 31: Ist Klimaschutz auch Denkmalschutz?
Prof. Dr. Stefan Maas
Laienmeinung:
Kultur definiert sich über gebaute Zeugnisse
Architektur ist langlebig und wird von allen wahrgenommen, anders als Kunst und Musik
Bau- und Städtebau generiert nationale Identität
Architektur ist unsere ‘gebaute Geschichte’
Wer Geschichte nicht kennt, wiederholt ihre Fehler!
Toleranz + Offenheit sind die Grundpfeiler unsere Demokratien
und dies sollten wir auch der Architektur angedeihen lassen.
 Entscheidung mit gesundem Menschenverstand
im Einzelfall, ob ein Gebäude denkmalgeschützt
wird oder nicht.
Zeitgeschichtliches Forum Leipzig

## Slide 32: Fragen?
Stefan Maas

## Slide 33: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Prof. Dr. Stefan Maas
Applied Mechanics & Energy Efficiency
Department of Engineering (DoE), Campus Kirchberg, University of Luxembourg
stefan.maas@uni.lu Tél. +352-466644-5222